ОСОБОЕ МНЕНИЕ

к Акту проверки запасов и ресурсов руды и металла

по месторождению «Джамгыр», на основании протоколов ГКЗ КР

На основании приказа Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики от 14 марта 2013 г. № 51 создана комиссия по перепроверке поставленных на баланс количественных и качественных показателей запасов руды и металла по месторождению «Джамгыр».

Согласно пункта 2 приказа комиссии была поручена в 1,5 месячный срок (до 29 апреля 2013 г.) провести специальное расследование действий Государственной комиссии Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых, принявшей решение перевести часть запасов руды и металла по категории С2 (принятые на баланс в 2004 г.) в прогнозные ресурсы Р1 по месторождению «Джамгыр».

Комиссия в «Акте…» делает следующее заключение:

1. Приведенный обзор-анализ состояния изученности месторождения золота Джамгыр свидетельствует о различной детальности изученности не только рудных жил (зон) №№ 1 и 2, но и отдельных их частей, как с поверхности, так и на глубину на различных горизонтах, а именно:

- стадии детальной разведки отвечает только изученность жилы № 2 до горизонта штольни №3 (+3407 м) за исключением ее СЗ фланга;

- стадии предварительной разведки отвечает изученность СЗ фланга жилы №2 и часть ее между горизонтами штолен №3 и №2, т. е. до горизонта +3287м;

- стадии поисковой оценки соответствует изученность жилы №2 ниже горизонта штольни № 2 до горизонта +3100 м, а также вся жила №1, которая по сложности геологического строения однозначно относится к IV группе: «небольшие и мелкие рудные тела с чрезвычайно сложным прерывистым гнездообразным распределением оруденения», в то время как жила №2 - относится к III группе: «средние и крупные сложнопостроенные минерализованные и жильные зоны, залежи, жилы сложного строения».

2. Результаты геологоразведочных работ и Протоколы  ГКЗ №43 за 2001г., №91 за 2004г. и №414 за 2009 г. отражают естественную динамику изменения количества и качества запасов и прогнозных ресурсов золота по мере увеличения степени разведанности месторождения Джамгыр и составляющих его золотоносных жил  №1 и №2.

3. Разница в количестве запасов золота по Протоколам ГКЗ № 91 и № 414 объясняется разной степенью изученности месторождения, различной глубиной и кондиционными параметрами подсчета запасов. В первом случае (Протокол № 91) подсчет был проведен ниже горизонта штольни № 2 (3287 м), во втором случае (Протокол № 414) до горизонта штольни № 2 при бортовых содержаниях 1 г/т и 2 г/т соответственно.

При рассмотрении «Отчета с технико-экономическим обоснованием временных кондиций и подсчетом экономических запасов по жиле №2 золоторудного месторождения Джамгыр» ГКЗ КР протоколом от 29.12.2009 г. № 414 часть запасов, расположенных ниже горизонта штольни № 2 (+3287 м) и северо-западного фланга жилы № 2, ранее апробированных по категории С2 (протокол от 22.04. 2004 г. № 91), приняла к сведению в качестве  прогнозных ресурсов категории Р1:

| Участок, категория ресурсов | Ресурсы руды, т | Содержание золота, г/т | Ресурсы золота, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Жила№2, СЗ фланг | 64259,38 | 12,73 | 818,295 |
| Жила№2, глубокие горизонты (до+3100м) | 189835,64 | 4,78 | 907,300 |
| Итого Р1 по жиле №2 | 254095,02 | 6,79 | 1725,595 |

4. ОсОО «Вертекс Голд Компани» продолжить геологоразведочные работы на месторождении, по результатам которых представить отчет с подсчётом запасов по месторождению в целом в Государственную комиссию Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых для апробации.

Согласно пункта 3 заключения членами комиссии признается факт перевода ГКЗ КР в 2009 г. части запасов руды и металла по категории С2 (принятые на баланс в 2004 г.) в прогнозные ресурсы категории Р1 по месторождению «Джамгыр».

Вместе с тем, в заключение не представлена оценка правильности или ошибочности действия ГКЗ КРкак в2004 г. (решившейпринять на баланс запасы руды и металла по категории С2), так и в 2009 г. (решившей перевести часть ранее принятых на баланс запасы руды и металла по категории С2 в прогнозные ресурсы по категории Р1).

Поэтому, для формирования особого мнения ко всем четырем пунктам заключения считаю необходимым акцентировать внимание на следующие моменты процессов геологоразведочных работ на месторождении «Джамгыр», подсчета запасов руды и металла и апробации подчитанных запасов со стороны ГКЗ КР в 2004 и 2009 гг.

1. Анализ подсчета запасов руды и металла и апробация подсчитанных запасов со стороны ГКЗ КР в 2004 году.

Проектно-исследовательский центр «Кен-Тоо» (ПИЦ «Кен-Тоо») по заданию ОсОО «Вертекс Голд Компании» согласно «Задания на проектирования в соответствии с Договором подряда на составление проекта на разработку золоторудного месторождения «Джамгыр» от 01 декабря 2003 года» разработал «Проект на подземную отработку золоторудного месторождения Джамгыр».

Основанием необходимости подсчета запасов руды и металла со стороны ПИЦ «Кен-Тоо» и их апробации в ГКЗ КР и постановки на государственный баланс послужил пункт 29 «Задания на проектирования…»:

Особые условия: Предусмотреть полевую подготовку с максимальным использованием существующих геологоразведочных выработок. Предусмотреть высоту этажа 60 м рудной зоне 2 между горизонтами 3407 и 3286 м без механизированного подъема, а по рудной зоне 1 при ведении геологоразведочных работ высоту этажа предусмотреть 60 м. При производстве эксплуатационных работ для обеспечения механизированного подъема людей предусмотреть лифтовые подъемники. Произвести технико-экономическое обоснование кондиций с подсчетом запасов и утверждением (постановкой на баланс) в ГКЗ Кыргызской Республики.

В «Проекте на подземную отработку золоторудного месторождения «Джамгыр» Том 2. Геологическая часть» (ПИЦ «Кен-Тоо», 2003 г.) обосновываются кондиционные лимиты на запасы минерального сырья.

На стр. 45 отмечается, что обычно в основу технико-экономического расчета кондиций принимаются цифры запасов, подчитанных при разных бортовых содержаниях.Особенность месторождения «Джамгыр» делает нецелесообразным этот традиционный способ (ссылка на таблицу 4.2.1). При переходе от бортового содержания 1,0 г/т к бортовому содержанию 3,0 г/тметрограмма/т меняется на 1,24 единицы, т.е. не существенно. Даже при бортовом содержании 5,0 г/т среднее содержание поднимется менее чем на 10%. Причиной этому служит то, что около половины проб имеют высокое содержание (6,0 г/т и более).

В проекте поиск кондиционных лимитов ведется через варианты, заметно различающиеся по среднему содержанию золота и, достаточно полно, учитывающие геологические особенности рудоносной зоны  № 2.

Зона имеет четкие границы, что позволяет, в одном варианте технико-экономического обоснования рассчитать отработку ее целиком, т.е. – «на массу» с применением высокопроизводительных систем добычи. Естественно это влечет за собой значительное возрастание количества руды и соответствующее снижение среднего содержания золота.

Другой вариант – это селективная отработка рудных тел, позволяющая повысить среднее содержание в руде, но влекущая за собой увеличение расходов по эксплуатационной разведке и добыче и связанная с заметными потерями руды.

Каждому из указанных полярных вариантов соответствует свой вариант подсчета запасов золота. Варианту отработки всей зоны соответствует подсчет запасов – «на массу»; варианту селективной отработки – подсчет запасов – «с линейным коэффициентом рудоносности». Кроме этих двух вариантов использован промежуточный вариант подсчета – «по рудным телам». При этом варианте от одного до другого разведочного пересечения и горизонта «жестко» отрисовываются контуры рудных тел в пределах рудной зоны и в нем подсчитываются запасы.

Отмечается, что вариант с применением линейного коэффициента рудоносности более полно отражает особенности распределения кондиционных руд в пределах рудной зоны, чем вариант с «жестко» отрисовываемым контурам промышленных руд.

Делается заключение (стр.47), что априорно нельзя сказать в какой части рудной зоны будут отсутствовать промышленные руды. В связи с этим используется такой статистический параметр, как линейный коэффициент рудоносности. Ориентировка на «жестко» привязанное рудное тело влечет за собой жесткую систему подготовительных и очистных выработок и возможную повышенную потерю руды.

Таким образом, в проекте принято три следующих варианта подсчета запасов:

- с применением линейного коэффициента рудоносности;

- «на массу», т.е. в пределах всей рудной зоны;

- подсчет в контурах рудных тел, очерченных на разведочных горизонтах.

В основу подсчета взяты следующие кондиционные лимиты, обеспечивающие достаточно высокую полноту использования недр:

- бортовое содержание – 1,0 г/т;

- минимальное содержание золота по пересечению рудного тела для оконтуривания его по простиранию и падению – 2,0 г/т;

- минимальная горизонтальная мощность рудного тела – 0,6 м;

- максимальная горизонтальная мощность пустых пород и некондиционных интервалов, включаемых в подсчет запасов – 2,0 м;

- при меньшей мощности, но более высоком содержании золота, чем бортовое содержание используется минимальный метрограмм равный 1,2.

Таким образом, в проекте подсчитаны три варианта подсчета запасов и ресурсов руды и золота по состоянию на 01.08.2003 г.

Таблица - Вариант подсчета – «с линейным коэффициентом рудоносности»(приложение 21, стр.213)

| Рудная зона | Категория запасов | Количество руды, т | Средние содержа- нияAu, г/т | Запасы золота, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 2 | С1 | 68515,57 | 14,91 | 1021,6 |  |
|  | С2 | 229244,92 | 7,85 | 1798,6 |  |
|  | С1+С2 | 297760,50 | 9,47 | 2820,2 |  |
|  | Р1 | 154894,79 | 5,37 | 832,0 |  |
|  | С1+С2+P1 | 452655,29 | 8,07 | 3652,2 |  |
| Зона № 1 | С2 | 329799 | 10,82 | 3567 |  |
|  | Р1 | 169196 | 12,98 | 2197 |  |
|  | С2+P1 | 498995 | 11,55 | 5764 |  |
| Итого по месторож- дению | С1 | 68515,57 | 14,91 | 1021,6 |  |
|  | С2 | 559043,92 | 9,60 | 5365,6 |  |
|  | С1+С2 | 627558 | 10,18 | 6387 |  |
|  | Р1 | 324090,79 | 9,35 | 3029 |  |
|  | С1+С2+P1 | 951650,29 | 9,89 | 9416,2 |  |
|  | Р2 | 1000000 | 10,0 | 10000 |  |

Таблица - Вариант подсчета – «по рудным телам» (приложение 22, стр.214).

| Рудная зона | Категория запасов | Количество руды, т | Средние содержа- нияAu, г/т | Запасы золота, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 2 | С1 | 74140,30 | 13,81 | 1023,8 |  |
|  | С2 | 241895,01 | 6,92 | 16747 |  |
|  | С1+С2 | 316035,31 | 8,54 | 2698,5 |  |
|  | Р1 | 189835,64 | 4,78 | 907,3 |  |
|  | С1+С2+P1 | 505870,95 | 7,12 | 3605,8 |  |
| Зона № 1 | С2 | 329799 | 10,82 | 3567 |  |
|  | Р1 | 169196 | 12,98 | 2197 |  |
|  | С2+P1 | 498995 | 11,55 | 5764 |  |
| Итого по месторож- дению | С1 | 74140,30 | 13,81 | 1023,8 |  |
|  | С2 | 571694,01 | 9,17 | 5241,7 |  |
|  | С1+С2 | 645834,31 | 9,70 | 6265,5 |  |
|  | Р1 | 359031,64 | 8,64 | 3104,3 |  |
|  | С1+С2+P1 | 1004865,95 | 9,32 | 9369,8 |  |

Таблица - Вариант подсчета – «на массу» (приложение 23, стр.215).

| Рудная зона | Категория запасов | Количество руды, т | Средние содержа- нияAu, г/т | Запасы золота, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 2 | С1 | 111688,68 | 9,27 | 1035,6 |  |
|  | С2 | 467901,94 | 3,96 | 1852,3 |  |
|  | С1+С2 | 579590,62 | 4,98 | 2888,0 |  |
|  | Р1 | 340399,36 | 2,40 | 818,50 |  |
|  | С1+С2+P1 | 919989,98 | 4,03 | 3706,50 |  |
| Зона № 1 | С2 | 672789,96 | 5,30 | 3567 |  |
|  | Р1 | 345159,84 | 6,36 | 2197 |  |
|  | С2+P1 | 1017949,80 | 5,66 | 5764 |  |
| Итого по месторож- дению | С1 | 111688,68 | 9,27 | 1035,6 |  |
|  | С2 | 1140691,9 | 4,75 | 5419,3 |  |
|  | С1+С2 | 1252380,58 | 5,15 | 6454,90 |  |
|  | Р1 | 685559,20 | 4,40 | 3015,5 |  |
|  | С1+С2+P1 | 1937939,80 | 4,87 | 9470,4 |  |

Как видно из представленных таблиц, все три варианта дают близкие между собой запасы золота, но различаются по запасам руды и среднему содержанию металла. Причем варианты «с коэффициентом рудоносности» и «по рудным телам» по этим параметрам почти не различаются (по руде  «+» 8,0%, по содержанию «-» 8,0%, по металлу  «+» 1,0%).

| Вариант подсчета запасов | Запасы руды, т | Среднее содержание золота, г/т | Запасы золота, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Запасы категории С1 |
| «с коэффициентом рудоносности» | 68515,57 | 14,91 | 1021,6 |
| «по рудным телам» | 74140,30 | 13,81 | 1023,8 |
| «на массу» | 111688,68 | 9,27 | 1035,6 |
| Запасы категории С2 |
| «с коэффициентом рудоносности» | 559043,92 | 9,60 | 5365,6 |
| «по рудным телам» | 571694,0 | 9,70 | 6265,5 |
| «на массу» | 1140691,9 | 4,75 | 5419,3 |
| Итого запасы категорий С1+ С2 |
| «с коэффициентом рудоносности» | 627558 | 10,18 | 6387 |
| «по рудным телам» | 610155,59 | 9,97 | 6082,2 |
| «на массу» | 12523880,58 | 5,15 | 6554,9 |
| Прогнозные ресурсы категории Р1 |
| «с коэффициентом рудоносности» | 324090,79 | 9,35 | 3029,0 |
| «по рудным телам» | 359031,64 | 8,64 | 3104,3 |
| «на массу» | 685559,2 | 4,40 | 3015,5 |
| Запасы + ресурсы С1+ С2+ Р1 |
| «с коэффициентом рудоносности» | 951650,29 | 9,89 | 9416,2 |
| «по рудным телам» | 1004865,95 | 9,32 | 9369,8 |
| «на массу» | 1937939,80 | 4,87 | 9470,4 |
| Прогнозные ресурсы категории Р2 |  |  |  |
| для всех вариантов | 1000000 | 10,0 | 1000 |

На апробацию в ГКЗ КР был представлен вариант «с коэффициентом рудоносности» при бортовом содержании золота 1,0 г/т как наиболее оптимальный по технико-экономическим показателям.

В протоколе ГКЗ КР от 22.04.2004 г. № 91 отмечено, что на рассмотрение ГКЗ КР ОсОО «Вертекс Голд Компани» были представлены следующие материалы:

- Проект на подземную отработку золоторудного месторождения «Джамгыр», состоящий из 8-ми томов текста и 5-ти папок графических приложений;

- Экспертное заключение по геологической части и основным технико-экономическим показателям по параметрам кондиций «Проекта на подземную отработку золоторудного месторождения «Джамгыр», составленное Заслуженным работником геологической службы Кыргызстана Караевым А. М.;

- Экспертное заключение на «Проект на подземную отработку золоторудного месторождения «Джамгыр» в части соответствия его законодательству Кыргызской Республики о недрах, составленное И.В. Городнянским, С.Т. Обомбаевым, К.К. Какитаевым.

ГКЗ КР заслушала доклад, сделанный автором отчета Турчинским В.П., и сообщение экспертов Караева А.М. и Городнянского И.В.

С учетом мнений, выступивших в прениях участников заседания, ГКЗ КР отмечает:

Месторождение находится в приводораздельной части южного склона Таласского хребта в 2,5 км юго-западнее перевала Кара-Бура (3305 м), в верховьях ручья Каракасмак – правого составляющего р. Чаткал, на территории Чаткальского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

Месторождение открыто в 1985 г. В 1985-1987 гг. в его районе проводились поисковые, а в 1988-1992 гг. – поисково-оценочные работы. В процессе последних месторождение изучалось с поверхности с помощью канав и врезов и на глубину – штольнями и скважинами.

В 1992 г. по результатам предварительной разведки был произведен подсчет запасов (Ревинский и др., 1992 г.) по предварительным кондициям (Ильин и др., 1992 г.). Запасы не апробировались.

В 1997-1998 гг. на месторождении СП «Кумуштак» проводило заверочные работы по «Проекту на проведение геологоразведочных работ на Джамгырской золотоперспективной площади в 1997-2002 гг.». На месторождении пройдено 2 вреза по простиранию рудного тела № 2. Работы по проекту в 2000 г. продолжило ОсОО «Джамгыр».

В 2001 г. запасы по верхним горизонтам юго-восточной части рудного тела № 2 месторождения апробированы ГКЗ КР (протокол от 25 июля 2001 г. № 43) в количестве:

- руда – 23856 т, золото – 514 кг (среднее содержание – 21,56 г/т),

в том числе по категории С1:

- руда – 11756 т, золото – 243 кг (среднее содержание – 20,67 г/т).

Запасы подсчитаны по кондициям 1992 года.

В настоящее время владельцем месторождения является ОсОО «Вертекс Голд Компани».

В конце 2003 г. ОсОО «Вертекс Голд Компани» заказало ПИЦ «Кен-Тоо» проект на подземную отработку золоторудного месторождения «Джамгыр» с технико-экономическим обоснованием кондиций, подсчетом запасов и апробацией их в ГКЗ КР. Представленный на экспертизу подсчет запасов составлен на базе информации, полученной при проведении всех геологоразведочных работ на месторождении. Подсчитанные по состоянию на 01.08.2003 г. запасы руды и золота на золоторудном месторождении «Джамгыр» (по варианту подсчета с линейным коэффициентом рудоносности), приведены в следующей таблице.

| Категория запасов | Количество руды, т | Среднее содержание золота, г/т | Запасы золота, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 | 68515,57 | 14,91 | 1021,6 |
| С2 | 559043,92 | 9,60 | 5365,6 |
| Итого | 627558 | 10,18 | 6387,2 |

Кроме того, учтены прогнозные ресурсы категории Р1 в количестве 3029,0 кг золота в руде (342090,79 т) со средним содержанием 9,35 г/т.

Запасы и прогнозные ресурсы подсчитаны методом геологических блоков в проекции на вертикальную плоскость.

В протоколе приводятся принятые значения кондиционных параметров на минеральное сырье (см. выше).

В протоколе ГКЗ КР отмечается, что в целом рассматриваемый проект представляет собой достаточно объемную и масштабную работу, освещающую в той или иной мере все вопросы будущей эксплуатации месторождения, и, тем не менее, в ходе его рассмотрения членами ГКЗ был сделан целый ряд замечаний:

- кондиционные лимиты для подсчета запасов экономически недостаточно обоснованы;

- границы рудных зон, в пределах которых произведен подсчет запасов, не объяснены;

- нет единого понятия об объектах подсчета запасов: в тексте и на графике они называются то рудными зонами, то рудными телами;

- не обосновано ураганное содержание со 130 г/т, отмечены ошибки при вычислении средних содержаний золота по сечениям;

- блокировка и категоризация запасов не соответствует инструктивным требованиям ГКЗ;

блоки категории С1 должны опираться на выработки,

высота блоков по вертикали, равная 300 м, слишком велика,

выделение блоков категории С2, невскрытых разведочными выработками некорректно.

Рудная зона (тело) № 1 изучена недостаточно. По сложности геологического строения ее следует отнести к IV группе. Опробована она с поверхности в обнажениях и редких канавах, на глубину – в единичных скважинах. Из геологической карты, составленной Ревинским, следует, что это не единое тело, а группа кулисообразно расположенных жил, возможно, сгруппированных в пределах одной рудной зоны.

Подсчитанные в Проекте запасы этой зоны по категории С2 в основной своей части или полностью следует квалифицировать как прогнозные ресурсы категории Р1.

Рудная зона (тело) № 2. По степени изученности к категории С1 следует отнести запасы от поверхности до горизонта штольни № 3, для остальных запасов необходимо изменить блокировку и произвести пересчет.

В блоках 2-С1-IV, 2-C2-VII, 2-C2-VIII, 1-C2-II с суммарными запасами 1583,2 кг содержание золота ниже минимально промышленного.ОТКУДА МИНИМАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ (?)

Технологическая изученность руд месторождения недостаточная. Исследованные пробы по содержанию золота непредставительные, предлагаемая схема переработки руд «гравитация-флотация» испытана только на одной пробе с содержанием золота 20,6 г/т, т.е. в два раза большем, чем в товарной руде.

Исходя из сказанного, авторами подсчета следует пересчитать запасы золота и руды по месторождению Джамгыр с учетом высказанных при рассмотрении проекта замечаний и представить пересчет запасов, как дополнение к настоящему протоколу.

Основной причиной перечисленных выше замечаний членов ГКЗ к рассматриваемому проекту является то, что задача на составление его была поставлена без учета недостаточной разведанности месторождения Джамгыр. В этой связи многие детально проработанные проектные решения нельзя считать окончательными. В этом плане нельзя рассматривать как окончательные технико-экономические расчеты, проводимые в проекте, т.к. они могут претерпеть значительные изменения после проведения дополнительных геологоразведочных работ и доизучения технологии переработки руд месторождения.

ГКЗ КР постановляет:

1. Отнести к категории С1запасы по рудной зоне 2 месторождения Джамгыр в блоках 2-С1-I и 2-С1-II в  промежутке «поверхность - горизонт штольни №3» (+3407 м).

2. Пересчитать запасы блоков 2-С2-V и 2-С2-VI в соответствии с пункт. 1.

3. Запасы блоков 2-С1-III и 2-С1-IV отнести к категории С2.

4. Запасы категории С2 по  рудной зоне №1 классифицировать как прогнозные ресурсы категории Р1.

5. Апробировать запасы руды и золота по  месторождению Джамгыр с учетом выполненного пересчета (по решению ГКЗ от 22.04.2004 г.) в следующем количестве:

| Рудная зона | Категория запасов | Количество руды, т | Среднее содержание Аu, г/т | Запасы золота, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 2 | С1 | 30183 | 17,72 | 534,8 |
|  | С2 | 267576 | 8,54 | 2285,4 |
|  | С1+С2 | 297759 | 9,47 | 2820,2 |

6. Внести изменения в Государственный баланс в связи с уточнением запасов в блоках по рудной зоне № 2.

7. Прогнозные ресурсы по категории Р1 по месторождению  Джамгыр принять к сведению в количестве:

| Рудная зона | Количество руды, т | Среднее содержание Аu, г/т | Прогнозные ресурсы золота, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона № 2 | 154895 | 5,37 | 832,0 |
| Зона № 1 | 498995 | 11,55 | 5764,00 |
| Итого по месторождению | 653890 | 10,09 | 6596,00 |

8.На чертеже 7 (лист 1) привести новые подсчетные параметры по блокам: 2 – С1–I ,  2 – С1 – II,   2 – С2 – V  и   2 –С2 – VI.

9. ГКЗКР рекомендует:

- для снижения риска реализации рассматриваемого «Проекта …» до начала эксплуатации месторождения выполнить необходимые горные и буровые работы по доразведке месторождения. По результатам этих работ доработать проект по всем позициям, выполнить пересчет запасов по экономически обоснованным кондициям и представить эти материалы на рассмотрение Комиссии.

2. Анализ подсчета запасов руды и металла и апробация подсчитанных запасов со стороны ГКЗ КР в 2009 году.

В 2009 г. по заказу ОсОО «Вертекс Голд Компани» ОсОО «USAKO» пересчитало запасы руды и металла по месторождению Джамгыр и представило на апробацию в ГКЗ КР запасы руды в количестве.

| Категория запасов | Запасы руды, т. | Содержание золота, г/т | Запасы золота, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 | 16159,05 | 16,27 | 263,177 |
| С2 | 54360,69 | 18,84 | 1024,270 |
| С1+ С2 | 70519,74 | 18,25 | 1287,447 |
| С2забалансовые | 6741,14 | 4,72 | 31,827 |

После обращениякомпании, ГКЗ КР количество золота на месторождении Джамгыр, принятые на государственный баланс Кыргызской Республики, уменьшила с 2820,2 кг до 1287,447 кг, разница – 1532,753 кг.

Автором особого мнения, ниже приводиться доказательство, что в 2009 г. вся кампания ОсОО «Вертекс Голд Компани» по пересчету раннее апробированных запасов согласно протокола ГКЗ КР от 22.04.2004 г. № 91 преследовала одну единственную цель – отказаться от строительства золотоизвлекательной фабрики на территории Кыргызской Республики. Так как запасы руды и металла, апробированные в 2004 г., делали экономически более выгодной строительство ЗИФ по сравнению с переработкой руды на территории Республики Казахстан.

Для ОсОО «Вертекс Голд Компани» ОсОО «USAKO» подготовил «Отчет с технико-экономическим обоснованием временных кондиций с подсчетом запасов по жиле №2 золоторудного месторождения Джамгыр до горизонта штольни №2 по результатам работ, проведенных в 2003-2009 гг.».

Как отмечено в «Отчете…» резко возросшие цены на товарное золото, оборудование, энергоносители, материалы и т.п. привели  ОсОО «Вертекс Голд Компани» к выводу привести соотношение добыча (доход) - затраты в соответствие с существующей реальностью, в результате чего возникла необходимость изменить концепцию технологической переработки руд с гравитационной на более экономичную пирометаллургическую; отказаться	от строительства гравитационной обогатительной фабрики на месторождении Джамгыр в пользу прямой поставки флюсовых золотокварцевых руд на перерабатывающее предприятие – Балхашский медеплавильный комбинат (Республика Казахстан); пересмотреть вариант подсчета запасов от «…с линейным коэффициентом рудоносности» (принятым ГКЗ в 2004 г.) на вариант «…по рудному телу…» (как более оптимальный для условий прямой поставки золотосодержащих кварцевых руд заводу переработчику); отказаться от электровозной откатки в пользу самоходного оборудования при проходке выработок  и на очистных работах и т.п.

Вышеперечисленные обстоятельства привели к необходимости выполнить пересчет раннее апробированных запасов и ТЭО кондиций  (Протокол №91 от 22.04.2004 г., инв. №9965), в соответствии с пунктом 2.4. «Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в Государственную комиссию Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых (ГКЗ КР) материалов ТЭО кондиций и подсчета запасов металлических … полезных  ископаемых» (2001 г.), а именно: «Запасы месторождений подлежат пересчету и новой экспертизе в случаях, если геолого-промышленная оценка объекта за время, истекшее после последней апробации запасов, существенно изменилась», в том числе в результате:

«…цен на сырье и продукцию; при изменение технологической схемы  переработки минерального сырья; дополнительно проведенных геологоразведочных работ».

В частности, цена на товарное золото, составляющая в подсчете запасов 2001 г. 380долл/унция, в 2009 г. устойчиво превышает 990долл/oz.

В связи с вновь открывшимися выше перечисленными обстоятельствами недропользователь – лицензиат ОсОО «Вертекс Голд Компани» выдал проектной группе ОсОО «USAKO» техническое задание на составление  «Отчета с технико-экономическим обоснованием временных кондиций с подсчетом запасов по жиле №2 золоторудного месторождения Джамгыр до горизонта штольни №2 по результатам работ, проведенных в 2003-2009гг.».

Базой для подсчета запасов по жиле №2 послужили результаты разведочных работ 1988-2003гг. (Чаткальская ГЭ, ОсОО «Джамгыр») и дополняющие их, результаты доразведки 2003-2009гг. ОсОО «Вертекс Голд Компани».

ТЭО кондиций выполнено со следующими кондиционными параметрами:

- бортовое содержание золота – 2,0 г/т;

- минимальное промышленное содержание золота в блоке – 8,89 г/т;

- минимальная мощность, включаемая в подсчет запасов – 0,8 м;

- минимальный метрограмм – 1,6 мг/т;

- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд, включаемых в подсчет запасов – 0,8 м;

- содержание золота в крайне оконтуривающей выработке – 2,0 г/т;

- конечная продукция – товарное золото в слитках пробность 999,9;

- цена золота 800 долларов/унция (25,72 долларов/грамм);

- годовая производительность по руде – 60 тыс. т;

- глубина подсчета запасов – горизонт штольни № 2.

Рассмотрим каждый приводимый довод ОсОО «Вертекс Голд Компани» по отдельности.

Довод 1 – резко возросшие цены на золото.

Действительно, средняя цена на золото в 2004 году составляла – 300-350 долларов США за 1 унций. Средняя цена в 2009 году более 900 долл./унц. Рост в 3 раза, или на 300%.

В горно-экономической науке есть закономерность - с повышением цены на золото, объемы экономических запасов золота также имеют тенденцию к увеличению.

Другими словами золотодобывающим компаниям выгодно вовлекать в отработку запасы руды с более низкими содержаниями металла, т.к. получаемое при этом дополнительное товарное золото покрывает дополнительные расходы на эти работы. Например, снижение значения бортового содержания на руднике Кумтор по мере повышения цены на золото.

Вывод – при повышении цены на золото логичнее было бы вместе уменьшения запасов золота, их увеличить.

Довод 2 -резко возросшие цены на оборудование, энергоносители, материалы.

По данным Национального банка Кыргызской Республики фактическая инфляция в Кыргызской Республике с 2003 по 2009 годы составила: 2003 г. – 5,6%, 2004 – 2,8%, 2005 – 4,9%, 2006 – 5,1%, 2007 – 20,1%, 2008 – 20,0%, 2009 – 0,0%. Итого: 2003-2009 гг. – 58,5%.

За рассматриваемый период рост цены на золото зафиксировано на 300%, инфляция составила около 60%, разница 240%.

Вывод – возросшие цены на оборудование, энергоносители, материалы за период 2003-2009 гг. существенно отстают от роста цены на золото, следовательно, не являются существенным фактором для уменьшения запасов руды и металла.

Довод 3 – концепция перехода с технологической переработки руд с гравитационной на пирометаллургическую.

Необходимо отметить, что в проекте 2004 г. было заложено не гравитационная переработка руды, а принята гравитационно-флотационная технология обогащения руд Джамгырского месторождения со сквозным извлечением золота 90,5%, при среднем содержании золота 8,07 г/т.

Недропользователь отказался от гравитационно-флотационных схем в пользу прямой пирометаллургической переработки золотокварцевых флюсовых руд конверторным способом и в отражательных печах на Балхашском медеплавильном комбинате (Казахстан) со сквозным извлечением конечного продукта – товарного золота – 89%.

Вывод – отказ от гравитационно-флотационных схем в пользу прямой пирометаллургической переработки не дает дополнительной выгоды в виде получения дополнительного золота, следовательно, не является основанием для изменения учтенных государственным балансом Кыргызской Республики запасов руды и металла, тем более в сторону их уменьшения.

Довод 4 - пересмотр варианта подсчета запасов от «с линейным коэффициентом рудоносности» на вариант «по рудному телу».

Как было представлено ранее в таблицах 2004 г., варианты «с коэффициентом рудоносности» и «по рудным телам» дают близкие между собой запасы золота, но различаются по запасам руды и среднему содержанию металла (по руде  «+» 8,0%, по содержанию «-» 8,0%, по металлу  «+» 1,0%).

В 2004 году согласно проекта для варианта подсчета – «по рудным телам» по рудной зоне №2 были подсчитаны запасы категории С1+С2 в следующем количестве.

| Рудная зона № 2 | Категория запасов | Количество руды, т | Средние содержа- нияAu, г/т | Запасы золота, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «с коэффициентом рудоносности» | С1+С2 | 297759,00 | 9,47 | 2820,2 |
| «по рудным телам» | С1+С2 | 316035,31 | 8,54 | 2698,5 |

Вывод – при переходе от варианта подсчета запасов с «коэффициента рудоносности»на вариант «по рудным телам»запасы руды и металла существенно не изменяются (по руде  «+» 8,0%, по содержанию «-» 8,0%, по металлу  «+» 1,0%).

Следовательно, утверждение, что вариант «по рудным телам» как более оптимальный для условий прямой поставки золотосодержащих кварцевых руд заводу переработчику, не выдерживает критики и не является основанием для изменения учтенных государственным балансом Кыргызской Республики запасов руды и металла, тем более в сторону их уменьшения.

Довод 5 – с 2003 г. по 2009 г. проведены дополнительные геологоразведочные работы.

В работе «Отчет с ТЭО временных кондиций с просчетами запасов по жиле № 2 золоторудного месторождения Джамгыр» во введении отмечено, что с 2003 по 2009 гг. отдельные фрагменты месторождения (рудная зона № 2) доизучались с поверхности и на глубине недропользователем – ОсОО «Вертекс Голд Компани» получившим лицензию № 1421АР на право ведения геологоразведочных работ на месторождении Джамгыр.

В «Отчете…» отмечается что, апробированные запасы руды и металла (2004 г.) в верхнем разведанном контуре (в том числе среднее содержание золота), опираются на 106 частных разведочных пересечений; представляемые (2009 г.) – на 170 частных разведочных пересечения за счет вовлечения в расчеты скреперных и подсечных штреков и восстающих.  Большая степень детализации привела к некоторому снижению среднего содержания золота в запасах категории С1от 17,72 (в апробированных) до 15,72 г/т. Там же отмечается, что при этом запасы руды и металла уменьшились на: руда = 30183 т х расхождение (17,72г/т – 15,72г/т = 2,0г/т) = 60,366 кг.

Вывод – как видно выше ОсОО «Вертекс Голд Компании» за период с 2003 по 2009 гг. не провел существенный объем геологоразведочных работ (только включил для оконтуривания дополнительно 64 частные разведочные пересечения).

Утверждение, что дополнительные геологоразведочные работы явились существенным фактором для пересмотра апробированных запасов руды и металла также не выдерживает критики.

Довод 6 – переход от значения бортового содержания золота с 1,0 г/т (2004 г.) на величину бортовое содержание 2,0 г/т (2009 г.).

Согласно существующим методическим положениям, бортовое содержание полезного компонента в пробе – это подсчетный параметр, который устанавливается при отсутствиичетких геологических границ рудного тела для ограничения балансовых запасов в пространстве (при оконтуривании их по мощности и статистическом подсчете запасов). Бортовое содержание определяется на уровне, обеспечивающем максимизацию экономического эффекта от использования  оконтуриваемых запасов.

Бортовое содержание, как следует из определения, выполняет пространственные, геологические и экономические функции. Пространственная функция его выражается содержанием на контуре рудного тела, определяющим промышленные участки рудных тел и залежей. Геологическая функция – выражается наименьшим содержанием металла в пробе, при котором последняя включается в подсчет запасов. Экономическая функция – выражается содержанием, обеспечивающим необходимый минимум промышленного использования руды.

В проекте 2004 г. отмечено, что особенность месторождения «Джамгыр» делает нецелесообразным этот традиционный способ (ссылка на таблицу 4.2.1). При переходе от бортового содержания 1,0 г/т к бортовому содержанию 3,0 г/т метрограмма/т меняется на 1,24 единицы, т.е. не существенно. Даже при бортовом содержании 5,0 г/т среднее содержание поднимется менее чем на 10%. Причиной этому служит то, что около половины проб имеют высокое содержание (6,0 г/т и более).

Вывод – для условий месторождения Джамгыр оперирование значениями бортового содержания для определения балансовых запасов полезных ископаемых, целесообразных к отработке также не является фактом для пересмотра апробированных запасов руды и металла.

Анализ всех доводов ОсОО «Вертекс Голд Компани» о необходимости выполнить пересчет раннее апробированных запасов и ТЭО кондиций  (Протокол №91 от 22.04.2004 г., инв. №9965), показал, что они не являлись основанием для пересмотра апробированных запасов руды и металла тем более для их уменьшения.

Таким образом, автор особого мнения рекомендует:

1. Государственному агентству по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной комиссии Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых принять решение об пересмотре апробированных запасов руды и металла, постановке на государственный баланс Кыргызской Республики запасов руды и металла согласно протокола ГКЗ КР от 22.04.2004 г. № 91.

2. Обязать ОсОО «Вертекс Голд Компани» представить в Государственную комиссию Кыргызской Республики по запасам полезных ископаемых (ГКЗ КР) технико-экономическое обоснование кондиций с подсчетом запасов по всему месторождению Джамгыр с обязательным строительством золотоизвлекательной фабрики на территории Кыргызской Республики;

3. До представления ТЭО кондиций с подсчетом запасов по всему месторождению Джамгыр запретить вывоз золотосодержащей руды Джамгырского месторождения за пределы Кыргызской Республики.

Начальник управления

промышленной безопасности и горного надзора

Государственной инспекции по экологической и

технической безопасности при Правительстве

Кыргызской Республики,

кандидат технических наук						Сатыбалдиев Н.М.